СОДЕРЖАНИЕ

1.Назначение изделия	4

2.Комплект поставки изделия	4

3.Основные технические характеристики	5

4.Конструкция изделия	6

5.Транспортировка и хранение	7

6.Требования безопасности	8

7.Установка калитки	9

7.1. Необходимое оборудование	9

7.2. Монтаж калитки	10

8. Эксплуатация изделия	12

9. Дилеры и сервисные центры	13

# Назначение изделия

Калитка с магнитной разблокировкойустанавливается в качестве заграждения, предназначена для быстрого расширения зоны прохода в экстренных ситуациях.

# Комплект поставки изделия

. Комплект поставки изделия

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Калитка с магнитной разблокировкой | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации и монтажу | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Магнитный ключ | 2 шт. |
| АнкертипаSORMATPFGES10 (M10/60) * | 3 шт. |
| Винт M10x50 DIN7991 с шестигранным углублением под ключ* | 3 шт. |

*-поставляется опционально

# Основные технические характеристики

Общие характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры (ШхГхВ), в зависимости от ширины прохода, мм 600 800 1000 1200 | 724х145х1000 924х145х1000 1124х145х1000 1324х145х1000 |
| Вес, кг* | от 11,0 до 13,0 |
| Диапазон температур, ºС: - эксплуатация - транспортировка и хранение | +1…+40 +1…+40 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более | 80 |
| Срок службы, лет | 8 |

* - зависит от длины створки калитки

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право без дополнительных уведомлений менять комплектацию, технические характеристики и внешний вид изделия

# Конструкция изделия

Все элементы конструкции калитки (рис. 1) выполнены из шлифованной нержавеющей стали. Створка калитки крепится к стойке при помощи установочных винтов. Стойка вращается относительно неподвижного основания, прикрепленного к полу. Крепление к полу скрывает крышка основания.

. Общий вид

В калитке предусмотрена возможность установки створок различной длины для формирования прохода шириной 600, 800, 1000 и 1200 мм. На рис. 2показан габаритный размеры калитки для ширины прохода 600 мм.

Габаритные размеры калитки

В качестве приспособления, управляющего разблокировкой калитки, используется магнитный ключ.

# 5. Транспортировка и хранение

Изделие в заводской упаковке можно перевозить воздушным, крытым автомобильным и железнодорожным транспортом с защитой от прямого воздействия атмосферных осадков и пыли без ограничения дальности. При транспортировке и хранении изделий на европоддонах допускается штабелировать коробки в 4 ряда. Хранить изделие допускается в сухих (без конденсации влаги) отапливаемых помещениях при температуре от +1 до +40°С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию. Допускается кратковременное, не более 3-х суток, хранение изделия в упаковке в сухих неотапливаемых помещениях, закрытых кузовах транспорта.

# 6. Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение требований безопасности, указанных в данном разделе, может повлечь за собой нанесение ущерба жизни и здоровью людей, полной или частичной потере работоспособности изделия и(или) вспомогательного оборудования.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель снимает с себя  ответственность за нанесение ущерба жизни и здоровью людей, полной или частичной потере работоспособности изделия и(или) вспомогательного оборудования при несоблюдении требований безопасности, указанных в данном разделе, а также прекращает действие гарантии на изделие.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать калитку вне сухих и отапливаемых помещений;

- применять для чистки изделия химически агрессивные к материалам корпуса пасты и жидкости.

# 7. Установка калитки

ВНИМАНИЕ! Устанавливать калитку надежно, во избежаниераскачивания и(или) опрокидывания в процессе эксплуатации. В случае установки калитки на полы низкой прочности принимайте меры по укреплению полов в месте установки.

Перед началом проверки работоспособности калитки внимательно изучить данный раздел Руководства.

## 7.1. Необходимое оборудование

Оборудование, используемое при монтаже калитки:

- электроперфоратор;

- сверло твердосплавное диаметром 16 мм для сверления в полу отверстий под анкеры (рекомендуемый анкер SORMATPFGES10 (M10/60));

- ключ для винтов с внутренним шестигранником S6;

- отвертка крестовая;

- отвес или уровень;

- стальные подкладки для выравнивания калитки.

## 7.2. Монтаж калитки

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется выполнить разметку установочных отверстий по отверстиям фланца основания стойки калитки с уже установленной створкой.

    - Подготовьте горизонтальную площадку в месте установки калитки.

    - Откройте коробку, распакуйте изделие и проверьте его комплектность.

    - Установите створку калитки на стойке при помощи установочных винтов. Убедитесь, что створка калитки надежно закреплена на стойке.

    - Выполните разметку и просверлите 3 отверстия диаметром 16 мм в полу под анкеры крепления стойки калитки. Глубина закладного отверстия должна превышать длину анкера на 5 мм. Вставьте анкеры в отверстия.

    - Установите стойку калитки на подготовленную площадку (рис. 3).

    - Совместите отверстия в основании калитки с анкерами в полу. Проверьте вертикальность установки калитки в 2-х плоскостях, при необходимости используйте стальные прокладки требуемой толщины для правильной установки калитки. Закрепите фланец основания калитки тремя винтами М10, закрутив их в соответствующие анкеры, используя ключ для винта с внутренним шестигранником S6.

Установочные размеры

# 8. Эксплуатация изделия

Разблокировка калитки осуществляется с помощью магнитного ключа.

Для разблокировки створки калитки поднесите магнитный ключ (1, рис. 4) к верхней части стойки (2, рис. 4) в указанном на рисунке месте и рукой доведите створку в крайнее правое (левое) положение.

Разблокировка калитки

# 9. Дилеры и сервисные центры

Список официальных дилеров и сервисных центров постоянно обновляется. Наиболее актуальную информацию Вы можете получить на сайте:www.oxgard.com.

Сервисные центры

| Эликс Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 107023, Москва ул.Малая Семеновская, д.3 тел.: +7(495) 725 66 80 e-mail: sec_market@elics.ru www.elics.ru |
| --- | --- |
| Луис+ Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 125040, Москва 1-ая ул.Ямского Поля, д.28 тел.: +7(495) 637-6316, 280-7750 e-mail: luis@luis.ru www.luis.ru |
| Гарант Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 197022, Санкт-Петербург пр.Медиков, д.3, лит А, пом.4Н тел.: +7(812) 448-1616, 600-2060 e-mail: mail@garantgroup.com www.garantgroup.com |

| Равелин Лтд Официальный дистрибьютор и сервисный центр | 197022, Санкт-Петербург ул.Профессора Попова, д.4 тел.: +7(812) 327-5032 e-mail: ravelin@ravelinspb.ru www.ravelinspb.ru |
| --- | --- |
| Скайрос Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 197110, Санкт-Петербург ул.Ремесленная, д.17 тел.: +7(812) 448-1000 e-mail: sales@skyros.ru www.skyros.ru |
| Интант Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 050026, Казахстан, г. Алматы ул.Муратбаева, д.61 тел.: +7(727) 316-4900, 234-1712 e-mail: intant@intant.net www.intant.kz |
| ПрофЭлектроника Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 220104, Минск ул.Петра Глебки, д.11, к.Г2, пом.17 тел.: +375(17) 390-6666 e-mail: info@sob.by www.sob.by |

Официальные дистрибьюторы

| Луис+ Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 125040, Москва 1-ая ул.Ямского Поля, д.28 тел.: +7(495) 637-6316, 280-7750 e-mail: luis@luis.ru www.luis.ru |
| --- | --- |
| Эликс Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 107023, Москва ул.Малая Семеновская, д.3 тел.: +7(495) 725-6680 e-mail: sec_market@elics.ru www.elics.ru |
| Сатро-Паладин Официальный дистрибьютор | 129515, Москва ул.Кондратюка, д.9, стр.1 тел.: +7(495) 739-2283 e-mail: market@satro.ru www.satro.ru |
| ВИДЕОГЛАЗ Официальный дистрибьютор | 105187, Москва ул.Вольная, д.35, стр.19 тел.: +7(495) 280-7170 e-mail: info@videoglaz.ru www.videoglaz.ru |

| Элиском-СБ Официальный дистрибьютор | 107553, Москва ул.Большая Черкизовская, д.24А, стр.1 тел.: +7(495) 280-7117 e-mail: sales@eliscom.ru www.eliscom.ru |
| --- | --- |
| Глобал АйДи Официальный дистрибьютор | 129343, Москва пр.Серебрякова, д.14, стр.15 тел.: +7(495) 772-22-42 e-mail: info@global-id.ru www.global-id.ru |
| Равелин Лтд Официальный дистрибьютор и сервисный центр | 197022, Санкт-Петербург ул.Профессора Попова, д.4 тел.: +7(812) 327-5032 e-mail: ravelin@ravelinspb.ru www.ravelinspb.ru |
| Скайрос Официальный дистрибьютор | 197110, Санкт-Петербург ул.Ремесленная, д.17 тел.: +7(812) 448-1000 e-mail: sales@skyros.ru www.skyros.ru |

| Алпро Официальный дистрибьютор | 194100, Санкт-Петербург Большой Сампсониевский пр., д.70, лит.«В», пом.3Н тел.: +7(812) 702-1755 e-mail: alpro@alpro.ru www.alpro.ru |
| --- | --- |
| Гарант Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 197022, Санкт-Петербург пр.Медиков, д.3, лит А, пом.4Н тел.: +7(812) 448-1616, 600-2060 e-mail: mail@garantgroup.com www.garantgroup.com |
| Сайлекс Официальный дистрибьютор | 192289, Санкт-Петербург ул.Софийская, д.66, лит А тел.: +7(812) 309-3003 e-mail: info@cilex.ru www.cilex.ru |
| Трион Официальный дистрибьютор | 620049, Екатеринбург ул.Первомайская, д.107, оф.105 тел.: +7(343)-278-7150, 278-7153 e-mail: trion96@mail.ru www.oootrion.ru |

| Комплексные системы безопасности Официальный дистрибьютор | 362043, Владикавказ ул.Весенняя, д.1а тел.: +7(8672) 40-3594 e-mail: csb2010@mail.ru www.ksb-rso.ru |
| --- | --- |
| Интант Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 050026, Казахстан, г. Алматы ул.Муратбаева, д.61 тел.: +7(727) 316-4900, 234-1712 e-mail: intant@intant.net www.intant.kz |
| ПрофЭлектроника Официальный дистрибьютор и сервис-центр | 220104, Минск ул.Петра Глебки, д.11, к.Г2, пом.17 тел.: +375(17) 390-6666 e-mail: info@sob.by www.sob.by |

OOO "Возрождение"

192289 Санкт-Петербург

ул. Софийская, д. 66

тел./факс +7 (812) 33615 94

www.oxgard.com

info@oxgard.com

# Text boxes

Руководство по

эксплуатации

и

монтажу

www.oxgard.com

info@oxgard.com

Тел.+7(812) 366-15-94

Калитка с магнитной разблокировкой К12